LES RACCORDS

- Généralité

Les raccords permettent d’assembler par moyen thermique (soudure, brasure) ou mécanique (à  visser) différents éléments d’installation (vanne, flexible, tuyauteries…)

Chaque raccord peut être trouver dans quasiment tous les diamètres, différentes formes coude, té, Y, pied de biche, manchon…) il existe une multitude de possibilité (égal, réduit, male/male, femelle/femelle, male/femelle, à 45°, à 90°.

- Les raccords cuivre

II.1 Raccords cuivre à souder

- Coude cuivre à 45°			 2-Té égal cuivre à 90°

4- Manchon égal cuivre 			 5- Réduction cuivre

6- Té réduit à 90° cuivre			 7- Saut de tube ou demi chapeau

de gendarme

8- Pipe de scellement laiton 		10- Chapeau de gendarme

12- Mamelon à souder

II.2 Raccords cuivre à visser

Il existe différents systèmes de raccords, mais les plus utilisés sont :

Le système chapeau : un raccord chapeau est constitué de 2 rondelles coniques (olives), un raccord fileté (mamelon) et de 2 écrous chanfreinés)

Au serrage des écrous le coté chanfreinés des olives viennent s’écraser dans la partie chanfreinés des écrous, ce qui effectue le joint et permet le maintien du raccord sur le tube.

Le système américain ou gripp : un raccord américain est constitué de 2 écrous de serrage, 2 joints en caoutchouc, 2 bagues crantées et d’un raccord fileté.

Au serrage l’écrasement du joint caoutchouc effectue l’étanchéité, tandis que les 2 bagues crantées permettent le maintien du raccord sur le tube. Les bagues doivent mordre dans le cuivre, donc il faut serrer fortement.

A chaque démontage, changer la bague et le joint.

Les raccords à collets battus : il est constitué d’un écrou femelle et d’un union male. Pour réaliser ce type de raccord, il faut au préalable effectuer un collet battu (évasement du tube pour effectuer une collerette). Dans ce raccord un joint fibre ou caoutchouc doit être installé pour l’étanchéité.

Tous ces raccords sont interdits pour le gaz.

Le passage des écrous et des mâles d’union existe en différents diamètres, pour correspondre au tube à équiper.

Exemple : Un union mâle 15/21 diamètre 10 est prévu pour un tube de

diamètre 10 mm

Un union mâle 15/21 diamètre 14 est prévu pour un tube

de diamètre 14 mm

Les écrous de 12/17 existent pour des tubes de diamètre 8 à 12 mm

Les écrous de 15/21 existent pour des tubes de diamètre 8 à 16 mm

Les écrous de 20/27 existent pour des tubes de diamètre 10 à 20 mm

- Les raccords acier

Dans les raccords en acier nous retrouvons aussi les raccords à souder et à visser. Néanmoins les raccords sont un peu moins diversifiés.

III. 1 Les raccords à souder

Pour les raccords à souder en acier, nous retrouvons principalement :

- le coude

- la réduction

- le té 130, 131, 132

III. 2 Les raccords à visser

Pour les raccords à visser en acier, nous retrouvons principalement :

- Le manchon:

- La réduction :

- Le mamelon :

- Le  coude :

- L’union :

- Le té :

- Le bouchon :

- Les raccords mixtes

Les raccords mixtes sont des raccords utilisés pour l’assemblage de tuyauteries de composition différentes l’une de l’autre :

Ils existent une multitude de raccords pour chaque matériau utilisé :

- Acier noir

- Acier galvanisé

- Cuivre

- PER

- PVC

- PVC pression

- PE

- Laiton chromé

Les principes d’assemblage se répètent pour chaque matériau.